Wymagania dla Systemu Monitorowania Pracy Ładowarek  (SMPŁ)

## Przedmiot Zamówienia – System Monitorowania Pracy Ładowarek (SMPŁ).

# Dla potrzeb monitorowania procesu ładowania magazynów energii oraz zarządzania tym procesem Wykonawca dostarczy i wdroży u Zamawiającego Systemu Monitorowania Pracy Ładowarek Plug-in o parametrach i cechach funkcjonalno-użytkowych opisach w dalszej części niniejszego załącznika.

# Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną SMPŁ.

## Rozdział II. Warunki gwarancji i obsługi gwarancyjnej.

Wymagane warunki gwarancji na SMPŁ:

## okres gwarancji:  analogiczny jak okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji bezawaryjna pracę ładowarek plug – in (10 lat), okres gwarancji biegnie od daty protokolarnego przekazania SMPŁ Zamawiającemu;

## w okresie gwarancji na prawidłową i bezawaryjną pracę SMPŁ Wykonawca zapewnia:

### serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla SMPŁ,

### stosowne szkolenia  pracowników  Zamawiającego (4 osoby) związane z obsługą i zarządzaniem SMPŁ,

## w okresie co najmniej 120 miesięcy licząc od dnia dostarczenia SMPŁ Zamawiającemu, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatne aktualizacje i poprawki do oprogramowania stanowiącego SMPŁ,

## Zamawiający dla potrzeb obsługi lub naprawy SMPŁ zezwala Wykonawcy na bieżący zdalny dostęp do SMPŁ bez możliwości udostępnia danych podmiotom trzecim,

## zasady, tryb postępowania, rozliczania, a także inne obowiązki wynikające z zobowiązań obsługi gwarancyjnej SMPŁ regulują Warunki Obsługi Gwarancyjnej Ładowarek (WOGŁ) (stanowiące załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy ).

## Rozdział III. Kody CPV.

Kody CPV. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

## 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

## 48100000-9 - Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania,

## 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego,

## 48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne.

## Rozdział VI. Wymagania  dotyczące SMPŁ.

# Każda ładowarka Plug-in, zwana dalej  ładowarką (lub łącznie ładowarkami) musi podłączona do Systemu Monitorowania Pracy Ładowarek w celu monitorowania procesu ładowania autobusów, zarządzania tym procesem, wymagane od SMPŁ  są co najmniej następujących funkcje i informacje:

## identyfikacje danej ładowarki - numer lub symbol ładowarki ( z uwzględnieniem numerów ładowarek nadanych przez Zamawiającego 1,2,3...7)

## status ładowarki: dostępna/ niedostępna,

## stan pracy: gotowość do ładowania, trwa proces ładowania, niesprawna (awaria),

## podczas procesu ładowania możliwy musi być podgląd na następujące dane:

### identyfikator ładowanego autobusu w danej ładowarce – wymagane jest przypisanie dla danego MAC adresu nr inwentarzowego autobusu Zamawiającego tzw numeru bocznego autobusu, oznacza to, że SMPŁ ma wyświetlać właśnie ten numer jeżeli autobus jest podłączony do ładowarki,

### czas i datę ładowania tj. co najmniej  datę i godzinę rozpoczęcia procesu ładowania, datę i godzinę zakończenia procesu ładowania, czas ładowania, Zamawiający dopuści również w SMPŁ, w którym czas i data ładowania w ww. zakresie dostępna będzie wyłącznie jako parametr archiwalny, zapisany po zakończonym procesie ładowania,

### dla danego cyklu ładowania parametry ładowania, tj. co najmniej moc chwilowa ładowania oraz zaleca się dodatkowo inne parametry ładowania, istotne z punktu widzenia Zamawiającego, takie jak: minimalna i maksymalna mocy ładowania oraz poziom napięcia towarzyszącego tym dwóm stanom,

### ilość pobranej energii przez dany autobus w danym cyklu ładowania,

### SOC na początku procesu ładowania oraz SOC na koniec procesu ładowania.

## SMPŁ musi umożliwiać zdalne zatrzymanie procesu ładowania w danej ładowarce,

## SMPŁ musi generować kody występujących (ewentualnie) usterek lub awarii w pracy ładowarek– zaleca się aby SMPŁ poza kodem wskazywał opis danej usterki lub awarii oraz procedurę dalszego postępowania -  jeżeli nie jest to możliwe to Wykonawca zobowiązany jest w przekazywanej dokumentacji dotyczącej ładowarek wskazać nr kodów i przypisanych im opisów usterek lub awarii oraz procedury postępowania w przypadku ich występowania.

# SMPŁ musi:

## na dzień dostawy autobusów (lub) i ładowarek być w pełni skonfigurowany tj. muszą być wprowadzone wszystkie MAC adresy autobusów ( i  przypisane im nr boczne) oraz wszystkie nr ładowarek i przypisane im numery: nr 1, nr 2, nr 3.... nr 7

## być w języku polskim oraz umożliwiać obserwację procesu pracy i ładowania ładowarek za pomocą przygotowanej przez Wykonawcę czytelnej wizualizacji,

## pracować w czasie rzeczywistym (on-line) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, bez konieczności ręcznego odświeżania danych,

## być przystosowany do ewentualnej bezpłatnej dla Zamawiającego rozbudowy o kolejne ładowarki  (co najmniej o 6 ładowarek),

## być skonfigurowany i zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę, lokalizacje montażu tego serwera (optymalną z punktu widzenia jego użytkowania) wyznaczy Wykonawca, po analizie dostępnych u Zamawiającego lokalizacji,

## umożliwiać archiwizacje danych przez okres co najmniej 5-ciu lat a po tym okresie umożliwiać nadpisanie nowych danych,

## umożliwiać równoległy dostęp do podglądu i zarządzania pracą ładowarek przez aplikacje webową. Oznacza to, że  musi SMPŁ umożliwiać tworzenie przez administratora systemu kont użytkowników z możliwością nadawania im odpowiednich uprawnień co najmniej dla „obserwatora” i „operatora”, oraz administratora systemu,

## generować dedykowane raporty z przeprowadzonych procesów ładowania zarówno zbiorczych dla wszystkich ładowarek jak i indywidualnych z wybranych ładowarek za dowolny – zdefiniowany przez Zamawiającego okres/y,

## eksport danych w formacie  min „csv” z możliwością zdefiniowania i zapisania definicji zakresu pobieranych danych.

# W okresie gwarancji ze względu na oczekiwaną bezawaryjną pracę  (SMPŁ) Zamawiający dopuszcza możliwość monitorowania pracy (SMPŁ) jak i samych ładowarek przez Wykonawcę bez możliwości wykorzystania pozyskanych danych w celu innym niż obsługa przedmiotu zamówienia.

# SMPŁ wraz z jego komponentami, w tym szczególności z bazą danych, zostanie dostarczony Zamawiającemu z licencją umożliwiająca użytkowanie  bez ograniczeń czasowych  tego systemu przez Zamawiającego,

# SMPŁ (lub inne narzędzie dostarczone przez Wykonawcę) musi posiadać możliwość wykonania kopi zapasowej danych w/g harmonogramu  zdefiniowanego przez administratora.

# Ewentualne awarie SMPŁ lub brak komunikacji SMPŁ z daną ładowarką nie może blokować pracy tej ładowarki lub ładowarek i możliwości ładowania autobusów.

# Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi SMPŁ w wersji papierowej (3 egz) oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatne aktualizacje i poprawki do dostarczonego oprogramowania w okresie co najmniej 120 miesięcy daty protokolarnego przekazania SMPŁ Zamawiającemu.